| BTA 0081 | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten | Stand 01/05 ______________ Freigabe |
| --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Aceton |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Dämpfe sind schwerer als Luft und können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Das Produkt verursacht schwere Augenreizungen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Produkt nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation, Verdünnung) in Gewässer, Abwasser oder Kanalisation gelangen lassen. |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Lagerung: Behälter dicht geschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Handhabung: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Von Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. Handschutz: Schutzhandschuhe. !Beim direkten Umgang mit dem Produkt sind die angegebenen Schutzmaßnahmen unbedingt zu beachten. |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
|  | Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. Im Brandfall: Ungeschützte Personen fernhalten. Mit Luft Entstehung explosionsfähiger Gemische möglich. Löschmittel: Wassersprühstrahl, Löschpulver, -schaum. Feuerlöscher W, K, P Fluchtweg: Unfalltelefon: |
| ERSTE HILFE |
|  | Notruf 110/112 Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen. Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mindestens 10 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt hinzuziehen. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Kleidungskontakt: Verunreinigte Kleidung wechseln. Ersthelfer: |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |