| BTA 4405 | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten - | Stand 1/10 ______________ Freigabe |
| --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Reiniger, alkalisch Inhaltsstoffe: bis 2,% Natriumhydroxid |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Das Produkt verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Produkt nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation, Verdünnung) in Gewässer, Abwasser oder Kanalisation gelangen lassen. |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Lagerung: Behälter dicht geschlossen halten. Auch entleerte oder in Benutzung befindliche Behälter dicht verschließen. Kühl und trocken lagern. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Handhabung: Nicht mit anderen Produkten mischen. Dämpfe nicht einatmen. Für gute Belüftung/Absaugung sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. Handschutz: Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk oder Chloroprenkautschuk Hautschutz: Hautpflegemittel benutzen. |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
|  | Nach Verschütten/Auslaufen: Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Kieselgur, Universalbinder) und ordnungsgemäß der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. Im Brandfall: Schutzausrüstung tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht. Gefährdete Behälter/Gebinde durch Wassersprühstrahl kühlen. Fluchtweg: Unfalltelefon: |  |
| ERSTE HILFE |
|  | Notruf 110/112 Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen. Ggf. Arzt aufsuchen. Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mehrere Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Arzt hinzuziehen. Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Arzt hinzuziehen. Nach Kleidungskontakt: Getränkte Kleidung sofort wechseln. Ersthelfer: |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |